Objetivo
Diseño de un lenguaje de programación para robots con fin educativo.
Diseño e implementación de una máquina virtual para dicho lenguaje, que debe ser implementado en alguna de las arquitecturas presentadas.
El lenguaje debe intentar estandarizar los diferentes kits de robótica.
Requerimientos
El lenguaje debe permitir expresar declarativamente o imperativamente el comportamiento de un robot.
Se deben proveer abstracciones para el hardware periférico, de tal manera que se puedan definir nuevas abstracciones para incluir nuevo hardware.
Se debe contemplar la posibilidad de compilar programas expresados en haskell mediante el paradigma de programación funcional reactiva.

A continuación se relevan las arquitecturas consideradas para el proyecto. Se relevan sus especificaciones y los trabajos relacionados que hay realizados en torno a la temática de éste proyecto.
Arquitecturas y hardware a considerar

Placa Arduino

http://arduino.cc/

Kit arduino robot:
http://arduino.cc/en/Main/Robot
Atmega32u4 procesador.
32 kb de flash. 4 usados por bootloader por defecto, se puede sobreescribir.
2.5 kb de sram
Tiene sd reader externo.

Main board

Microcontroller	ATmega32u4
Operating Voltage	5V
Input Voltage	5V through flat cable
Digital I/O Pins	5
PWM Channels	6
Analog Input Channels	4 (of the Digital I/O pins)
Analog Input Channels (multiplexed)	8
DC Current per I/O Pin	40 mA
Flash Memory	32 KB (ATmega32u4) of which 4 KB used by bootloader
SRAM	2.5 KB (ATmega32u4)
EEPROM (internal)	1 KB (ATmega32u4)
EEPROM (external)	512 Kbit (I2C)
Clock Speed	16 MHz
Keypad	5 keys
Knob	potentiometer attached to analog pin
Full color LCD	over SPI communication
SD card reader	for FAT16 formatted cards
Speaker	8 Ohm
Digital Compass	provides deviation from the geographical north in degrees
I2C soldering ports	3
Prototyping areas	4

Motor Board Summary
Microcontroller	ATmega32u4
Operating Voltage	5V
Input Voltage	9V to battery charger
AA battery slot	4 alkaline or NiMh rechargeable batteries
Digital I/O Pins	4
PWM Channels	1
Analog Input Channles	4 (same as the Digital I/O pins)
DC Current per I/O Pin	40 mA
DC-DC converter	generates 5V to power up the whole robot
Flash Memory	32 KB (ATmega32u4) of which 4 KB used by bootloader
SRAM	2.5 KB (ATmega32u4)
EEPROM	1 KB (ATmega32u4)
Clock Speed	16 MHz
Trimmer	for movement calibration
IR line following sensors	5
I2C soldering ports	1
Prototyping areas	2

Hay una implementacion simple de logo para arduino robot.

Placa USB4Butia
pic: http://www.digikey.com/product-detail/en/PIC18F4550-I%2FP/PIC18F4550-I%2FP-ND/704580

Periféricos estándar
 Motor
 Sensor de distancia
 Comunicación (serial, inalambrica, usb, etc)
 Acelerometro
 Sensor de inclinacion
 Boton, Interruptor
 Sensor de sonido
 Sensor de inclinacion
 Gps
 Sensor infrarrojo
 Sensor de luz
 Sensor de voltaje, etc
 Brujula / compass
 Parlante
 Leds
 Pantallas

-----------------------
Hacer un documento comparativo de los siguientes kits:

- Arduino
- Fischer
- Lego NXT
- Mbed
- Robotis : Ollo, Bioloid, Steam?.
- USB4Butiá

(si me da el tiempo, miro raspberry pi)

Viernes 11 de Abril - Viernes 25 de Abril (2 semanas)
-----------------------------
Importante: Arduino y Mbed son ARM ambas y compatibles.

Mbed
mbed Microcontrollers

Modelo: NXP LPC1768

El mbed NXP LPC1768 está diseñado para prototipar cualquier tipo de dispositivo, especialmente aplicaciones Ethernet, USB, y tiene la flexibilidad de interfaces periféricas y memoria FLASH.
Tiene procesador de 32 bits ARM Cortex-M3 de 96MHz.
Incluye 512 kb de FLASH, 32 kb de RAM e interfaces Ethernet, USB Host y device, CAN, SPI, I2C, ADC, DAC, PWM y otras interfaces de I/O. Pins del p5-p30 pueden ser usados como Digital I/O.

- NXP LPC1768 MCU
  - High performance ARM® Cortex™-M3 Core
  - 96MHz, 32KB RAM, 512KB FLASH
  - Ethernet, USB Host/Device, 2xSPI, 2xI2C, 3xUART, CAN, 6xPWM, 6xADC, GPIO
- Prototyping form-factor
  - 40-pin 0.1" pitch DIP package, 54x26mm
  - 5V USB or 4.5-9V supply
  - Built-in USB drag 'n' drop FLASH programmer
- mbed.org Developer Website
  - Lightweight Online Compiler
  - High level C/C++ SDK
  - Cookbook of published libraries and projects

Modelo: NXP LPC11U24 MCU
Diseñado para prototipar dispositivos de bajo consumo y a batería.

- NXP LPC11U24 MCU
  - Low power ARM® Cortex™-M0 Core
  - 48MHz, 8KB RAM, 32KB FLASH
  - USB Device, 2xSPI, I2C , UART, 6xADC, GPIO
- Prototyping form-factor
  - 40-pin 0.1" pitch DIP package, 54x26mm
  - 5V USB, 4.5-9V supply or 2.4-3.3V battery
  - Built-in USB drag 'n' drop FLASH programmer
- mbed.org Developer Website
  - Lightweight Online Compiler
  - High level C/C++ SDK
  - Cookbook of published libraries and projects

En general:
Compilador online: http://mbed.org/handbook/mbed-Compiler
Modelo de memoria: http://mbed.org/handbook/Memory-Model

Sobre los procesadores:
 Mbed usa ARM Cortex M0 - M3 …
La arquitectura ARM

Programacion funcional reactiva

http://www.haskell.org/haskellwiki/Functional_Reactive_Programming

Programar sistemas reactivos con un enfoque funcional.

http://www.haskell.org/haskellwiki/Yampa

Implementación de FRP como una librería de combinadores haskell. (combinator library)
DSEL = Domain Specific Embedded Language
Es un DSL embebido en Haskell.

Concepto clave: Funciones sobre señales. x --- f ---- y

Stateful : Si y(t) depende de x(t) y state(t).
Stateless: Si y(t) depende solo de x(t).

Los sistemas son formados combinando funciones de seniales.
Por ejemplo composición lineal:

 x ---- y ---- z eq
( >> ) :: SF x y -> SF y z -> SF x z

Se utiliza el framework arrow para esto.

first :: SF a b -> SF (a, c) (b, c)
+++
***
second
..

hudak pdf : Article about FRP and robots.

Interesante ejemplo: Elm language, FRP en navegadores web. http://elm-lang.org/